I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Практическая часть конкурса проводится после теоретической части конкурса.

1.2. Практическая часть предусматривает выполнение заданий по монтажу муфты, заглушки и задвижки.

1.3. Для участия в практической части допускаются все участники, независимо от результатов теоретической части конкурса.

1.4. Для выполнения практического задания всем участникам конкурса предоставляются равноценные рабочие места с необходимыми материалами, инструментами и оборудованием.

1.5. За каждым участником закрепляются 1 нормировщик и 2-3 члена комиссии.

1.6. Перечень обязательной спец.одежды: спец.обувь (ботинки кож. или сапоги кож.), костюм рабочий, перчатки х/б с напылением ПВХ.

1.7. Фиксирование времени выполнения практического задания производится нормировщиком и одним из членов комиссии с помощью секундомеров.

1.8. После выполнения участником практического задания, заготовки передаются старшему слесарю аварийно-восстановительных работ для проверки соединения на герметичность.

II. ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Практическое задание предусматривает выполнение монтажа муфты, заглушки и задвижки

Схема практического задания представлена в Приложении №1 к настоящему регламенту.

| Практическое задание |
| --- |
| Операция | Материалы и инструменты |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОНКУРСАНТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| Монтаж муфты |
| Из трех предложенных муфт разных диаметров выбрать необходимую и произвести монтаж. | Муфта, болты, гайки, ключ S17х19 (2шт), |
| Монтаж заглушки dy-100 c изготовлением прокладки |
| Изготовить прокладку: мелом выделить место под размеры «зеркало», снять размеры на резиновую прокладку, вырезать прокладку. Произвести монтаж заглушки. | Заглушка, техпластина, болты, гайки, ключ S22х24 (2шт.), нож, мел |
| Монтаж задвижки dy-50 с изготовлением прокладки |
| Изготовить прокладку: мелом выделить место под размеры «зеркало», снять размеры на резиновую прокладку, вырезать прокладку. Произвести монтаж задвижки. | Задвижка, техпластина, болты, гайки, ключ S22х24 (2шт.), нож, мел |

СХЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

# Text boxes

Задвижка

Муфта

Труба ø114 мм

Труба Ø108 мм

Заглушка